## Slide 1
LeNet 推理加速器
Level 1 优化验证与 Level 2 自采数据验证
智能芯片与系统设计综合实践
最终答辩合并骨架
成员 1 负责统一与合并
2026 年 9 月
Notes: 骨架页。最终由成员 1 合并成员 3 至成员 8 的已完成页面。

## Slide 2
LeNet 推理加速器
02
项目范围与交付结构
主线使用 optimized，高速版本 aggressive5b 仅作精度与延迟权衡对照
网络
LeNet，1×28×28 输入
无 Bias；CHW、OIHW 与 FC [OUT][IN] 已冻结
目标器件
xc7z020clg400-1
10 ns 约束；Vivado HLS 2018.3
定点格式
W12/A12
A12：signed I7/F5，scale 为 1/32
Level 1
MNIST 功能、定点一致性、HLS 优化与 RTL Co-sim
Level 2
真实手写样本、HLS C/C++ 预处理、Fixed/HLS 批量推理与误差分析
Notes: 来源：README.md、config/quant_config.json 与 Level 2 分工计划。

## Slide 3
Level 1 基础结果
03
Level 1 冻结基线
真实单图 latency 采用 RTL Co-sim，不采用 HLS 状态机保守上界
Float MNIST Accuracy
98.97%
Python Float Baseline
Fixed / optimized Accuracy
98.94%
10,000 张 HLS CSim
baseline RTL latency
64,815 cycles
单图真实 RTL Co-sim
验证口径
Float、Fixed 与 HLS 输入输出布局对齐；optimized 的 100,000 个最终 raw logits 与 Python Fixed 一致。
成员 6 页面需要解释：474,826 cycles 是原 Controller 的保守上界，不能写成单图真实 latency。
Notes: 来源：optimization/REPORT_CN.md、Level 2 分工计划。数值不应由其他成员修改。

## Slide 4
高精度优化
04
optimized 高精度工作点
Memory banking、融合 ReLU/Pool、消除 Flatten 复制与 FC 并行共同降低延迟
RTL latency
64,815 → 18,428 cycles
3.52×；Accuracy 保持 98.94%
Conv1
33,913 → 7,849 cycles
成员 4：访存银行与 II 解释
Conv2
14,777 → 2,553 cycles
成员 4：访存银行与 II 解释
待插入成员 4、5、6 的成品页：问题、修改、前后实测数据与工程结论。
合并时保留各模块的“原来 / 问题 / 修改 / 结果 / 结论”证据链，并统一术语为 baseline、optimized、aggressive5b。
Notes: 来源：Level 2 分工计划。此页为成员 1 的合并引导页，不替代成员 4 至成员 6 的内容页。

## Slide 5
设计权衡
05
精度与延迟工作点
aggressive5b 改变了通道数，因此是独立工作点，不能与 optimized 混用 logits 或网络定义
optimized
18,428 cycles
98.94%，主验证版本
aggressive5b
11,025 cycles
96.55%，低延迟补充版本
aggressive5b 网络变化
Conv1 6→5；Conv2 16→12
FC1 使用 24 路并行
成员 3 的位宽与资源证据页在此处合并。结论必须由 Accuracy、LUT、FF、DSP、BRAM、Latency 和 Clock 的实测数据支撑。
Notes: 来源：optimization/README.md 与 Level 2 分工计划。

## Slide 6
Level 2 数据通路
06
Level 2 HLS C/C++ 预处理
成员 1 交付。JPEG/PNG 解码仅作输入适配，灰度、ROI、缩放、居中与 A12 导出均由 HLS C++ 核执行
Simple
RGB → 1:2:1 整数灰度 → 28×28
Full
RGB → 灰度 → 阈值与极性 → ROI → 等比缩放 → 居中 28×28
当前样本
55 张
50 张数字样本，5 张 background 抗干扰样本
图像输出
110 张 PGM
Simple / Full 各 55 张，28×28 单通道
Fixed 输入
110 份 raw 文件
每份 784 行，A12 值范围 0 至 32
Notes: 来源：hls/preprocess/level2_preprocess.cpp、data/self_collected/level2_manifest.csv、results/level2_preprocess/README.md。

## Slide 7
Level 2 验证准备
07
预处理核验证与成员 7 交接
HLS CSim 已通过，Full 核已完成 C synthesis 并生成 RTL
HLS CSim
0 errors
synthetic digit、反色 digit、纯背景与 A12 规则测试
C synthesis
RTL 已生成
Full 核，xc7z020clg400-1
成员 7 输入
manifest 驱动
路径、标签、ROI 审计字段均已交接
0–9 标签进入十分类 Accuracy、每类 Accuracy 与混淆矩阵。background 只报告 prediction、logits、最大 logit 与 Full ROI 状态。
Notes: 来源：results/level2_preprocess、data/self_collected/HANDOFF_TO_MEMBER7.md。

## Slide 8
Level 2 结果
08
Level 2 批量推理结果
等待成员 7 交付 Simple / Full 的 Python、Fixed 和 optimized HLS 测试结果
成员 7 需提供：总体 Accuracy、每类 Accuracy、Prediction CSV、Mismatch 数量与 logits。
成员 8 需提供：数据集构成、原始样本与预处理示例、混淆矩阵、典型误判和原因分析。
合并规则：MNIST Accuracy 与自采数字 Accuracy 分开呈现；background 结果单列为抗干扰观察，不能计入 0–9 Accuracy。
Notes: 此页保留给成员 7 与成员 8 的成品结果页。禁止在结果到达前填入推测数值。

## Slide 9
最终答辩整合
09
合并检查点
成员 1 统一版式和口径；各成员保留自己负责证据的可追溯来源
待收件
成员 3、4、5、6、7 的模块 PPT，以及成员 8 的完整 Level 2 PPT。
统一口径
baseline / optimized / aggressive5b 名称，Accuracy、Latency、资源数字和真实 RTL latency 解释。
冻结条件
Level 2 数据、预处理代码、批测结果、成员页和总 PPT 使用同一份最终清单。
Notes: 来源：final_ppt/PPT_INTAKE.md 与 Level 2 分工计划。

## Slide 10
最终结论
10
当前结论与待完成事项
此页在收齐成员结果后再压缩为最终结论页
高准确率推荐
optimized：98.94%，18,428 cycles
低延迟补充工作点
aggressive5b：96.55%，11,025 cycles
下一次合并前必须补齐：成员 7 的 Level 2 最终结果、成员 8 的结果分析页、成员 3–6 的已冻结模块 PPT。
Notes: 结论中不能把 background 负样本纳入十分类 Accuracy，也不能混用 optimized 与 aggressive5b 的网络定义。